## Slide 1: Media przewodowe

## Slide 2: Skrót
Oznaczenia standardów
Skrętka
  Budowa skrętki
  Podział skrętki
  UTP
  STP
  FTP
  Oznaczenia kabli
  Kategorie skrętki
  Wtyczka RJ-45
  Połączenia proste i krosowe
  Zagniatanie kabli
Koncentryk
  Budowa kabla
  Cienki koncentryk
  Gruby koncentryk
Światłowód
  Budowa
  Nadajniki i odbiorniki sygnału
  Pasmo elektromagnetyczne
  Standardy przesyłu światłowodów
  Jedno i wielomodowa transmisja
  Złącza i kable
  Narzędzia do światłowodów

## Slide 3: Media transmisyjne
Ponieważ komputery są obiektami fizycznymi, należy je połączyć przewodami w celu wymiany sygnałów.
Rodzaje przewodów:
Skrętka,
Kabel koncentryczny
Światłowody.

## Slide 4: Podział

## Slide 5: Oznaczenia standardów

## Slide 6: Oznaczenia przewodów

## Slide 7: Oznaczenia przewodów

## Slide 8: Szybkość transmisji

## Slide 9: Zasięg

## Slide 10: Medium transmisyjne

## Slide 11: Inne oznaczenia

## Slide 12: Skrętka
Skrętka (od ang. twisted-pair wire) jest to rodzaj kabla sygnałowego, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych.
Każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.
Plot każdej pary o innym skoku to tzw. "splot norweski"
Niestety skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.
Kabel zazwyczaj 150 omowy

## Slide 13: Zastosowanie skrętki
łącza telekomunikacyjne (np. telefonia analogowa i cyfrowa)
sieci komputerowe, (najczęściej sieci Ethernet).
Nadaje się zarówno do przesyłania danych w postaci analogowej jak i cyfrowej.

## Slide 14: Kategorie skrętki
Kategorie kabli miedzianych zostały ujęte w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup, w których przydatność do transmisji określa się w MHz
Powszechnie w sieciach komputerowych stosuje się skrętki czteroparowe

## Slide 15: Budowa skrętki

## Slide 16: Podział skrętki

## Slide 17: Skrętka nieekranowana UTP
Kabel typu UTP jest zbudowany ze skręconych ze sobą par przewodów nieekranowanych i tworzy linię symetryczną.
Powszechnie stosowany w sieciach informatycznych i telefonicznych.
W sieciach komputerowych stosuje się skrętki kategorii 5 (100 Mb/s) i 5e (1000 Mb/s)

## Slide 18: Przekrój skrętki

## Slide 19: Skrętka foliowana FTP
Skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych umiejscowionych w ośrodkach o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych.
Stosowana jest również w sieciach Gigabit Ethernet (1 Gb/s) przy wykorzystaniu wszystkich czterech par przewodów.

## Slide 20: Przekrój FTP

## Slide 21: Skrętka ekranowana STP
Ekran jest wykonany w postaci oplotu i zewnętrznej koszulki ochronnej.

## Slide 22: Przekrój skrętki STP

## Slide 23: Hybrydy
U-STP - każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii
F-FTP - każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel jest również pokryty folią.
S-FTP - cały kabel otoczony jest ekranem z folii i dodatkowo oplotem.
S-STP - każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem - oplotem, cały kabel pokryty jest oplotem.
Oploty głównie wykonane są z ocynkowanej siatki miedzianej. Wymienione wyżej rodzaje występują jako kabel zewnętrzny i wewnętrzny.
Zewnętrzna skrętka na ogół jest czarna, jednakże można ją również spotkać w innych kolorach.

## Slide 24: Skrętka S/STP
Każda para jest w oplocie oraz cały kabel jest w oplocie

## Slide 25: Skrętka wieloparowa

## Slide 26: Skrętka wieloparowa

## Slide 27: Kabel żelowany
Wszystkie żyły oblane są żelem dielektrycznym.
Kabel stosuje się w miejscach gdzie występuje zwiększona wilgoć, np. w ziemi.

## Slide 28: Przekrój kabla żelowanego

## Slide 29: Sposób oznaczenia kabli
Składnia opisu xx/yyTP,
  xx odnosi się do całości kabla (np. F – kabel foliowany)
  yy opisuje pojedynczą parę kabla (np. UTP – para nieekranowana).

## Slide 30: Spotykane konstrukcje kabli

## Slide 31: Konstrukcje kabli

## Slide 32: Konstrukcje kabli

## Slide 33: Wtyczka RJ-45

## Slide 34: Kolory kabli

## Slide 35: Sposoby podpięcia
normalna,
  Służy do łączenia urządzenia końcowego (np. komputera, drukarki, itp.) z koncentratorem(hubem) bądź switchem.
skrosowana,
  służy do łączenia komputerów bez pośrednictwa koncentratora, bądź do łączenia koncentratorów.
odwrócona (tzw. roll back). służy między innymi do podłączania routera Cisco do komputera przez łącze konsolowe.

## Slide 36: Normy kabli

## Slide 37: Normy kabli

## Slide 38: Normy kabli

## Slide 39: Kabel prosty

## Slide 40: Kabel krosowany

## Slide 41: Kabel konsolowy

## Slide 42: Sposoby połączenia

## Slide 43: Zaciskarka

## Slide 44: Przycięcie kabla

## Slide 45: Włożenie przewodu do wtyczki

## Slide 46: Zaciskanie

## Slide 47: Tester kabli

## Slide 48: Narzędzie uderzeniowe

## Slide 49: Zalety i wady skrętki
Zalety:
  nadaje się do sieci z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowym)
  Niedroga
  Umożliwia transmisje na duże odległości
  Łatwy montaż i instalacja
  Szybkie diagnozowanie uszkodzeń
  Odporność na awarie
Wady:
  Niektóre rodzaje wrażliwe na zakłócenia i szumy
  Maksymalna długość segmentu sieci (dla skrętki UTP) wynosi 100 metrów
  Dość duże straty energii w trakcie przesyłu
  Nieodporny na uszkodzenia mechaniczne

## Slide 50: Kabel koncentryczny
Składa się z dwóch przewodów koncentrycznie umieszczonych jeden wewnątrz drugiego.
Jeden z nich wykonany jest w postaci drutu lub linki miedzianej i umieszczony w osi kabla (zwany też przewodem gorącym), zaś drugi (ekran) stanowi oplot.

## Slide 51: Kabel koncentryczny
Powszechnie stosuje się dwa rodzaje kabli koncentrycznych:
  o impedancji falowej 50 Ohm,
  o impedancji falowej 75 Ohm.
Te pierwsze stosuje się m.in. w sieciach komputerowych.
Te drugie w przewodach antenowych do telewizorów.
Istnieją dwa standardy:
  Cienki ethernet
  Gruby ethernet

## Slide 52: Kabel koncentryczny
Kabel koncentryczny jest tradycyjnie stosowany do przesyłania przebiegów o wysokiej częstotliwości (aparatura elektroniczna, radiofonia i telewizja kablowa).
Jest pojedynczym ekranowanym przewodem.
Oplot miedziany stanowi zaporę dla pola elektromagnetycznego.
Do podłączania koncentryka służą złączki BNC. Do jednego kabla może być podłączonych wiele stacji końcowych (za pomocą trójników i kabli dystansowych).
Na końcach głównego kabla zakładane są terminatory, z których jeden powinien być uziemiony.

## Slide 53: Kabel koncentryczny

## Slide 54: Złącza koncentryka

## Slide 55: Połączenie

## Slide 56: Podział koncentryka

## Slide 57: Cienki ethernet
Cienki Ethernet (ThinEthernet) – (sieć typu10Base-2)
Kabel RG-58 o średnicy ¼cala i dopuszczalnej długościsegmentu sieci wynoszącej 185 m.
Stosowany nadal tam, gdzie potrzeba połączenia na odległość większą niż 100 m.

## Slide 58: Gruby Ethernet
Gruby Ethernet (Thick Ethernet) – (sieć typu 10Base-5)
kable RG-8 i RG-11 o średnicy ½ cala i dopuszczalnej długości segmentu wynoszącej 500 m.
Nie stosowany obecnie. Można go spotkać w bardzo starych sieciach.

## Slide 59: Gruby Ethernet
Standard z 1980 używajacy grubego (12 mm) kabla koncentrycznego o impedancji 50 Ω.
  Umożliwiał budowę maksymalnie 5 segmentów segmentów o długości każdego do 500 m.
  Pracował z szybkościa 10 Mb/s.
  Kable były zakończone terminatorami 50 Ω, a komputery były podłączone trójnikiem BNC wpiętym do kabla koncentrycznego.
Było to pierwsze medium używane przez sieci Ethernet. Technologia ta stanowiła część oryginalnego standardu IEEE 802.3. Podstawową zaletą technologii 10BASE5 był jej zasięg.
Systemy zbudowane w technologii 10BASE5 były niedrogie i nie wymagały konfiguracji, ale sama technologia nie jest odporna na odbicia sygnału w kablu. Systemy te cechują się pojedynczym punktem awarii.
W kablu znajduje się jednolity centralny przewodnik. Okablowanie jest duże, ciężkie i trudne w instalacji. Jednak stosunkowo spora dopuszczalna długość segmentu stanowiła zaletę, co przedłużyło korzystanie z tej technologii w pewnych zastosowaniach.
Ponieważ medium jest pojedynczy kabel koncentryczny, tylko jedna stacja może transmitować pakiety w danej chwili, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpi kolizja. Z tego powodu sieci 10BASE5 działały tylko w trybie półdupleks, przez co maksymalna prędkość przesyłania danych wynosi 10 Mb/s.

## Slide 60: Zastosowanie
Obecnie kabel współosiowy nie jest stosowany w sieciach komputerowych.
Można go znaleźć w starych sieciach, które jeszcze chodzą.
Nie można kupić kart sieciowych obsługujących tę technologię.
Kabel o impedancji 75 stosowany jest w telewizji kablowej.

## Slide 61: Zalety i wady
Zalety:
jest mało wrażliwy na zakłócenia i szumy;
nie emituje zakłóceń
nadaje się do sieci z przesyłaniem modulowanym (szerokopasmowym)
jest tańszy niż ekranowany kabel skręcany
umożliwia transmisje na duże odległości
ma dobre charakterystyki tłumienia szumów
do jednego kabla może być przypiętych wiele stacji końcowych
trudniejsze niż dla skrętki założenie podsłuchu
odporny na uszkodzenia fizyczne
Wady:
niska przepustowość
duża awaryjność
problemy ze znalezieniem miejsca awarii
coraz mniej popularny
problemy z rozbudową sieci
kabel jest sztywniejszy od skrętki i trudniejszy w instalacji

## Slide 62: Światłowody
wykorzystuje przesył przez włókno szklane promieni optycznych generowanych przez laserowe źródło światła.
ze względu na znikome zjawisko tłumienia, odporność na zewnętrzne pola elektromagnetyczne, światłowód stanowi obecnie najlepsze medium transmisyjne.

## Slide 63: Rodzaje konstrukcji światłowodów

## Slide 64: Światłowód włóknisty

## Slide 65: Budowa światłowodu

## Slide 66: Cechy
Kabel światłowodowy składa się z jednego do kilkudziesięciu włókien światłowodowych.
Rdzeń stanowi szklane włókno wykonane z domieszkowanego dwutlenku krzemu.
Płaszcz jest wykonany z tlenków krzemu o mniejszym współczynniku załamania niż rdzeń. Poruszające się w rdzeniu światłowodu promienie światła są odbijane od granicy między rdzeniem a płaszczem, ulegając całkowitemu odbiciu wewnętrznemu.
Buforem jest zazwyczaj plastik. Bufor chroni rdzeń i płaszcz przed uszkodzeniem.
Element wzmacniający otaczający bufor zapobiega rozciągnięciu światłowodu przez instalatorów podczas przeciągania.
Często stosowanym do tego celu materiałem jest Kevlar.
Koszulka zewnętrzna. otaczająca kabel chroni światłowód przed wytarciem, rozpuszczalnikami i innymi zanieczyszczeniami. Koszulka zewnętrzna światłowodu wielodomowego jest zazwyczaj pomarańczowa, ale używane są również inne kolory

## Slide 67: Płaszcz

## Slide 68: Tor przesyłowy

## Slide 69: Źródła światła
Dioda LED
Moc 10 µW
Gorsze parametry
Żywotność 20-100 lat
Laser
Moc 2 µW
Lepsze parametry
Żywotność 5 lat

## Slide 70: Odbiorniki światła
Dioda PIN (dioda o przewodnictwie samoistnym)
Czuła
Odporna na zmiany parametrów elektrycznych otoczenia
Dioda APD (lawinowa)
Bardzo czuła – wykrywa nawet pojedyncze elektrony
Wrażliwa na zmiany temperatury i napięcia

## Slide 71: Widmo fal

## Slide 72: Tłumienie światłowodów

## Slide 73: Okna transmisyjne

## Slide 74: Tłumienie na złączach
Spawane nitki światłowodu (straty 0,5 dB)
Wtyk – gniazdo (straty 2 dB)

## Slide 75: Wiązka włókien

## Slide 76: Standardy

## Slide 77: Złączki

## Slide 78: Złączki

## Slide 79: Najpopularniejsze złączki
złączki typu PC
złączki typu ST i SC
złączki dupleksowe MT-RJ

## Slide 80: Włókno optyczne

## Slide 81: Konstrukcje
Istnieją dwa podstawowe typy kabli:
konstrukcje z luźną tubą
konstrukcje z pokryciem ścisłym.
Większość światłowodów używanych w sieciach LAN to kable wielomodowe z pokryciem ścisłym.
W przypadku kabli z pokryciem ścisłym bufor otaczający płaszcz ma z nim bezpośredni kontakt.
Najważniejsza praktyczna różnica pomiędzy tymi dwoma typami wiąże się z ich zastosowaniem. Kable z luźną tubą są głównie używane w instalacjach na zewnątrz budynków, a instalacje z pokryciem ścisłym są używane wewnątrz budynków

## Slide 82: Konstrukcje

## Slide 83: Włókno optyczne

## Slide 84: Jedno i wielomodowe
Mod – pojedynczy promień światła niosący informację.
Po wejściu promieni w rdzeń światłowodu istnieje ograniczona liczba ścieżek optycznych, którymi światło może przemieszczać się w światłowodzie.
Te ścieżki optyczne są nazywane modami.
Jeśli średnica rdzenia jest wystarczająco duża, aby światło mogło przepływać wieloma ścieżkami, światłowód jest nazywany światłowodem „wielomodowym".

## Slide 85: Jednomodowe
W światłowodzie jednomodowym, przenosi się tylko jeden mod. Oznacza to, że wszystkie promienie odbijane są pod tym samym kątem do powierzchni płaszcza. Wszystkie promienie mają wiec jednakową drogę do przebycia i zajmuje to taki sam czas. Oznacza to, że nie powstaje dyspersja.

## Slide 86: Wielomodowy
W wielomodowym światłowodzie, jest możliwość występowania różnych kątów odbicia i w związku z tym następuje rozmycie krawędzi przesyłanego sygnału, czyli dyspersja.

## Slide 87: Gradientowe
Czymś pośrednim miedzy światłowodem o pojedynczym modzie i kablami światłowodowymi o współczynniku skokowym, jest kabel światłowodowy gradientowy. W kablu takim współczynnik załamania zmniejsza się sukcesywnie od środka rdzenia na zewnątrz. Promień świetlny, który ukośnie chce wydostać się z centrum kabla jest uginany w sposób ciągły i kierowany z powrotem w stronę środka kabla. Rdzeń w światłowodzie gradientowym jest tak gruby, że jednocześnie może on przenosić wiele modów światła.

## Slide 88: Wielomodowe
W światłowodach wielomodowych wykorzystywany jest typ szkła zwany szkłem o gradientowym współczynniku załamania. W szkle tego rodzaju współczynnik załamania maleje w kierunku zewnętrznej krawędzi rdzenia. Z tego względu obszar zewnętrzny rdzenia ma mniejszą gęstość optyczną niż środek i światło porusza się szybciej w zewnętrznej części rdzenia. Przy takiej konstrukcji promień światła poruszający się modem biegnącym przez środek rdzenia, nie musi przebywać tak długiej drogi jak promień poruszający się modem, który odbija się wewnątrz światłowodu. Wszystkie promienie powinny dotrzeć do końca światłowodu w tej samej chwili.

## Slide 89: Rodzaje włókien

## Slide 90: Charakterystyka transmisji

## Slide 91: Cechy
Długość kabla światłowodowego jest ograniczona przez jego dyspersję ( czyli rozmycie krawędzi przesyłanego sygnału ) i tłumienie.
Dyspersja powoduje, że poszczególne promienie światła mają różny czas przebiegu przez światłowód. Impuls świetlny ulega poszerzeniu (rozmyciu), co ogranicza częstotliwość maksymalną powtarzania impulsów, czyli szerokość pasma przenoszenia. Jest to szczególnie istotne przy światłowodach wielomodowych, ponieważ różne mody mają różne czasy przebiegu, a to ogranicza szerokość pasma.
Zjawiska te nie występują w światłowodzie jednomodowym.
W światłowodach tak jedno, jak i wielomodowych, istnieje również naturalna dyspersja materiału. Wynika ona ze zmian współczynnika załamania światła w szkle. Zależy ona od długości fali, powodowana jest też przez niejednorodności struktury materiału.

## Slide 92: Spawarka światłowodowa

## Slide 93: Reflektometr

## Slide 94: Konserwacja
Zbyt mocne zagięcie światłowodu może zmienić kąt padania promienia padającego na granicę między rdzeniem a płaszczem. Zamiast odbić się od zgięcia, niektóre promienie światła przedostaną się do płaszcza i zostaną utracone.
Aby zapobiec zbyt mocnemu zgięciu światłowodu, jest on zazwyczaj prowadzony przez pewien typ zainstalowanej rury zwanej rurą przelotową.
Rura przelotowa jest znacznie sztywniejsza od światłowodu i nie może zostać wygięta tak mocno, aby światłowód znajdujący się w niej został zbyt mocno zakrzywiony.
Kiedy światłowód zostanie przeciągnięty, jego końcówki muszą zostać odpowiednio przycięte i wypolerowane, aby uzyskać gładkie zakończenie

## Slide 95: Zalety i wady
Zalety:
Większa przepustowość w porównaniu z kablem miedzianym
Znikome zjawisko tłumienia sygnału;
Umożliwia transmisje na duże odległości
niewrażliwość na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne
mała masa i wymiary
duża niezawodność poprawnie zainstalowanego łącza
względnie niski koszt, który ciągle maleje
nie korodują
bezpieczeństwo pracy (nie iskrzą)
nie ukradną go złomiarze
Wady:
problemy z rozdzielaniem sygnału
narzędzia droższe niż dla innych mediów sieciowych
w razie uszkodzenia konieczność wymiany całego odcinka przewodu.
skomplikowana i kosztowna instalacja
możliwość wykorzystania wyłącznie jako łącza punkt-punkt

## Slide 96: Parametry elektryczne
Impedancja falowa
Tłumienie
Propagacja sygnału
Rezystancja stałoprądowa
Przesłuch zbliżny (NEXT)
Przesłuch zdalny (FEXT)
Sumaryczny przesłuch zbliżny
Sumaryczny przesłuch zdalny
Współczynnik ACR
Straty odbiciowe
Rozrzut opóźnienia