## Slide 1: Chłodzenie sprzętu

## Slide 2: Chłodzenie
Zespół działań i urządzeń do odprowadzania ciepła z układu w celu zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi temperatury układu. Chłodzenie stosowane jest w różnych urządzeniach mechanicznych, m.in. w silnikach spalinowych, sprężarkach, maszynach elektrycznych (np. silnikach elektrycznych), transformatorach, układach elektronicznych.

## Slide 3: Podział chłodzenia
Chłodzenie aktywne - jest to najczęściej wybierany i najprostszy sposób na chłodzenie podzespołów komputerowych dzięki wentylatorom, które często są dość hałaśliwe, ale też i bardziej wydajne
Chłodzenie pasywne - to całkowicie bezgłośne konstrukcje, zbudowane z radiatorów, które są droższe od systemu aktywnego chłodzenia, choć gorzej radzą sobie z odprowadzaniem ciepła

## Slide 4: Chłodzenie procesora
Najczęściej modyfikowanym i kupowanym rodzajem chłodzenia jest to służące do rozpraszania ciepła z procesora. Niektóre procesory nie posiadają dołączonego chłodzenia do zestawu i należy go zakupić osobno (np. Intel F).

## Slide 5: Chłodzenie standardowe (montaż horyzontalny)
Tanie
Często dołączane do procesora
Wydajne
Głośnie
Niski profil
Wysokie obroty wentylatora

## Slide 6: Chłodzenie Tower (montaż wertykalny)
Zajmuje dużo miejsca
Wentylator wolnoobrotowy
Ciche
Droższe od zwykłego
Wydajne

## Slide 8: Chłodzenie pasywne
Drogie
Ciężkie
Mało wydajne
Duże
Bezgłośne

## Slide 9: Chłodzenie AIO
Wydajne
Ciche (po odpowiedniej konfiguracji)
Drogie
Zajmuje dużo miejsca

## Slide 10: Zestaw chłodzenia wodnego
Pierońsko drogie
Bardzo wydajne
Trudne w montażu
Możliwe uszkodzenie komputera
Wymaga odpowiedniej obudowy

## Slide 11: Chłodzenie karty graficznej
W większości wypadków chłodzenie karty jest trudne w modyfikacji i pozostawia się takie jakie zamontował producent. Istnieją jednak modyfikacje do zestawu chłodznia cieczą.

## Slide 12: Chłodzenie turbiną
Głośnie
Wydajne
Wyrzuca ciepłe powietrze bezpośrednio poza obudowę

## Slide 13: Chłodzenie standardowe
Wydajność zależna od ilości wentylatorów
W miarę ciche
Temperatura jest rozpraszana po obudowie

## Slide 14: Chłodzenie z blokiem wodnym
Wydajne i bezgłośne
Drogie
Wymaga zestawu do chłodznia cieczą

## Slide 15: Chłodzenie wodne
Ciche
Wydajne
Drogie
Zajmuje dużo miejsca

## Slide 16: Chłodzenie pasywne
Całkowicie bezgłośne
Drogie
Ciężkie
Duże
Mało wydajne

## Slide 17: Chłodzenie dysku twardego
Dyski SSD 2,5 cala nie wymagają chłodzenia
Dyski HDD 3,5 cala nie wymagają chłodzenia jeśli nie wykorzystywane bez przerwy (np. w serwerach lub DVR). Jeśli działają non stop wystarcza chłodzenie obudowy
Dyski NVME jeśli nie mają radiatora to go nie potrzebują a jeśli mają to znaczy że potrzebują 
Czasem montuje się radiator na dyskach NVME żeby lepiej wyglądały

## Slide 18: Chłodzenie pamięci RAM
Dokładnie te same cechy co dysków NVME

## Slide 19: Chłodzenie obudowy
Obecne podzespoły generują duże ilości ciepła więc jeśli nie chcemy przegrania lub wykorzystania obudowy takiej jak poniżej należy zamontować kilka wentylatorów do obudowy (komputerom biurowym są one zbędne)

## Slide 20: Wentylatory do obudowy

## Slide 21: Chłodzenie Zasilacza
Pasywne
Aktywne

## Slide 22: Chłodzenie obudowy

## Slide 23: Parametry Chłodzenia powietrznego
Materiał radiatora (miedź, aluminium)
Rozmiar
Prędkość wentylatora (300 - 1400 obr./min)
Ciepłowody
Zasilanie
Podświetlenie
TDP (220W)
Waga
Kontrola obrotów (PWM)
Kompatybilność

## Slide 24: Parametry chłodzenia wodnego
Rozmiar (120mm)
Prędkość wentylatora (300 - 1400 obr./min)
Zasilanie
Podświetlenie
TDP (220W)
Waga
Kontrola obrotów (PWM)
Kompatybilność

## Slide 25: Pasty termoprzewodzące
Silikonowa – to najtańsze rozwiązanie, które umożliwia bardzo łatwą aplikację, jest mniej trwała i pod kątem parametrów ustępuje pozostałym wariantom.
Ceramiczna – ich niekwestionowaną zaletą jest bardzo korzystny stosunek ceny do jakości
Z zawartością metali np. pasta ceramiczna srebrna, czy pasta miedziana – stanowią doskonałą propozycję dla osób, które chcą zadbać o jak najwyższy stopień przewodnictwa cieplnego.
Diamentowe – doskonałe rozwiązanie dla właścicieli komputerów gamingowych oraz pozostałych sprzętów, które wykorzystują wysoką moc obliczeniową.

## Slide 26: Najważniejsze parametry
Przewodność termiczna – parametr, który określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. Wielkość ta podawana jest w [W/mK]. Jej odpowiedni poziom zapewni optymalny przebieg procesu przekazywania ciepła do układu chłodzenia.
Zakres temperatur – w opisach produktów znajdziemy skalę temperatur, dla których może zostać zastosowana termalna pasta na procesorze. Oczywiście im jest szerszy, tym lepiej.
Gęstość – parametr ten wpływa na trwałość pasty. Jednak warto zwrócić uwagę, że aplikacja gęstszych past może stanowić trudne zadanie dla początkujących.

## Slide 27: Rodzaje podświetlania
RGB – Cały pasek diod świeci w określonym kolorze który może być wybrany za pomocą oprogramowania płyty główniej, pilotem lub przyciskiem reset.
ARGB – Każda z diod w listwie może być sterowana osobno. Nie zawsze da się sterować kolorami z płyty głównej. Niektóre paski mają wbudowany jakiś wzór.

## Slide 28: Chłodzenie smartfonów/tabletów
Urządzania mobilne mają specjalną funkcję o nawie thermal throttling. Dzięki niemu urządzania te mogą tak lawirować pomiędzy wydajnością a zużyciem energii aby zachować stabilną temperaturę chipsetu.
Jeśli jednak potrzebujemy jak najwyższej wydajności bo np. gramy w gry konieczne jest zastosowanie dodatkowego chłodzenia szczególnie w upalne dni. Niektórzy producenci do swoich modeli dokładają takie akcesorium.

## Slide 29: Komora parowa
Komora parowa w smartfonie to cienka metalowa skrzynka z niewielką ilością cieczy w środku.
Gdy telefon się nagrzewa, ciecz zamienia się w gaz, chłodzi i skrapla.
Następnie ciecz wraca do źródła ciepła przez drugi kanał.
Komora parowa pomaga rozprowadzić ciepło równomiernie po całej powierzchni smartfona i zapobiega przegrzewaniu się.

## Slide 30: Cechy
Zalety
niska rezystancja cieplna,
równomierna temperatura na całej powierzchni,
możliwość chłodzenia wielu komponentów
mała grubość.
Wady
wysoki koszt produkcji
ograniczona elastyczność projektowa
możliwe problemy z uszczelnieniem i niezawodnością

## Slide 31: Działanie