## Slide 1: Testy monitorów LCD
Na przykładzie Samsunga G7 i testów RTINGS

## Slide 2: Kontrast
Stosunek najjaśniejszego piksela do najciemniejszego
Im większy tym lepszy
Dzieli się na statyczny i dynamiczny
Czasem może się różnić nawet w tych samych modelach

## Slide 4: Local dimming
Zdolność matrycy do lokalnego obniżania jasności
Wymaga zaawansowanego sterowania diodami
W monitorach praktycznie nie istnieje
Dzieli się na wiele odmian

## Slide 6: Jasność SDR
Im więcej tym lepiej
Określa czy monitor może być używany w jasnych pomieszczeniach
Jego najniższa wartość przydaje się gdy siedzimy po ciemku

## Slide 7: Jasność SDR
SDR Real Scene 341 cd/m²
SDR Peak 2% Window 540 cd/m²
SDR Peak 10% Window 544 cd/m²
SDR Peak 25% Window 478 cd/m²
SDR Peak 50% Window 373 cd/m²
SDR Peak 100% Window 334 cd/m²
SDR Sustained 2% Window 534 cd/m²
SDR Sustained 10% Window 538 cd/m²
SDR Sustained 25% Window 474 cd/m²
SDR Sustained 50% Window 372 cd/m²
SDR Sustained 100% Window 333 cd/m²
SDR ABL 0.032

## Slide 8: Jasność HDR
Wykorzystywana przy oglądaniu treści HDR
Im więcej tym lepiej
Większe znaczenie w TV niż monitorach

## Slide 9: Jasność HDR
HDR Real Scene 407 cd/m²
HDR Peak 2% Window 528 cd/m²
HDR Peak 10% Window 531 cd/m²
HDR Peak 25% Window 474 cd/m²
HDR Peak 50% Window 363 cd/m²
HDR Peak 100% Window 324 cd/m²
HDR Sustained 2% Window 522 cd/m²
HDR Sustained 10% Window 524 cd/m²
HDR Sustained 25% Window 471 cd/m²
HDR Sustained 50% Window 362 cd/m²
HDR Sustained 100% Window 324 cd/m²
HDR ABL 0.032

## Slide 10: Poziome kąty widzenia
Color Washout From Left 32 °
Color Washout From Right 33 °
Color Shift From Left 65 °
Color Shift From Right 65 °
Brightness Loss From Left 32 °
Brightness Loss From Right 33 °
Black Level Raise From Left 17 °
Black Level Raise From Right 17 °
Gamma Shift From Left 14 °
Gamma Shift From Right 13 °

## Slide 12: Pionowe kąty widzenia
Color Washout From Below 31 °
Color Washout From Above 31 °
Color Shift From Below 64 °
Color Shift From Above 67 °
Brightness Loss From Below 32 °
Brightness Loss From Above 32 °
Black Level Raise From Below 11 °
Black Level Raise From Above 10 °
Gamma Shift From Below 13 °
Gamma Shift From Above 12 °

## Slide 14: Jednolitość kolorów
Wpływa na odbiór kolorów
Najczęściej testowane na kolorze szarym

## Slide 16: Jednolitość czarnego
Powiązana z backlight bleedingiem
Najczęściej problem mają matryce IPS
Najbardziej daje się we znaki w ciemnych pomieszczeniach
Mogą pojawić się znaczne różnice nawet pośród różnych partii tego samego modelu

## Slide 18: Odwzorowanie kolorów przed kalibracją
Luminance 312 cd/m²
Luminance Settings 100
Contrast Setting 75
RGB Controls 50-50-50
Gamma Setting Mode 1
Color Temperature 6236 K
White Balance dE 2.86
Color dE 3.08
Gamma 2.01

## Slide 22: Odwzorowanie po kalibracji
Luminance 101 cd/m²
Luminance Settings 14
Contrast Setting 75
RGB Controls 43-46-50
Gamma Setting Mode 1
Color Temperature 6431 K
White Balance dE 0.60
Color dE 0.75
Gamma 2.19

## Slide 26: Gamma kolorów SDR
Paleta kolorów jaką może wyświetlić monitor
Im więcej tym lepiej

## Slide 29: Objętość kolorów SDR
Ile przestrzeni barwowej monitor może wyświetlić na poszczególnych poziomach jasności
Im więcej tym lepiej
Wartość podawana w procentach

## Slide 32: Gamma kolorów HDR
Im więcej tym lepiej
Zastosowania profesjonalne

## Slide 35: Objętość kolorów HDR
Podobnie jak SDR tylko dla zastosowań profesjonalnych

## Slide 38: Retencja obrazu
W jakim stopniu statyczny obraz pozostaje na ekranie monitora po określonym czasie.
IR After 0 Min Recovery 0.00 %
IR After 2 Min Recovery 0.00 %
IR After 4 Min Recovery 0.00 %
IR After 6 Min Recovery 0.00 %
IR After 8 Min Recovery 0.00 %
IR After 10 Min Recovery 0.00 %

## Slide 40: Gradient
Płynność przechodzenia pomiędzy kolorami
Zależy od ilości bitów na kolor (od 6 do 12)
Im więcej tym lepiej

## Slide 42: Spad kolorów
Jak bardzo kolor z jednego obszaru ekranu wpływa na kolor w innym obszarze ekranu.
Dzieli się na poziomy i pionowy
Im mniej tym lepiej
Podawany w procentach
Pixel Row Error 0.001 %
Pixel Column Error 0.001 %

## Slide 45: Odbicia od matrycy
Zależą od powierzchni matrycy (matowa, satynowa, błyszcząca)
Każda ma zalety i wady

## Slide 48: Czytelność czcionki
Zależy od układu pikseli
Dzięki ClearType nie ma tak dużego znaczenia
W większości wypadków różnicy nie widać gołym okiem

## Slide 50: Czas reakcji piksela
Ma znaczenie w grach
Im mniej tym lepiej
Czas mierzy się na każdym kolorze
Czasem jest zmniejszany przez odpowiednie sztuczki programowe (najczęściej w monitorach dla graczy funkcja Overdrive)
Połączony z pełnym czasem reakcji
Czasem bada się też dla 60Hz a nie tylko dla najwyższej wartości odświerzania

## Slide 51: Wartości
Best Overdrive Setting Faster
Rise / Fall Time 2.8 ms
Total Response Time 7.0 ms
Overshoot Error 5.5 %
Dark Rise / Fall Time 5.7 ms
Dark Total Response Time 11.5 ms
Dark Overshoot Error 3.0 %

## Slide 53: Overdrive różnice
Monitory mają różne opcje
Włączanie najwyższego prze taktowania zawsze daje overschoot
Należy znaleźć złoty środek

## Slide 57: Migotanie obrazu
Zależy od zastosowanego podświetlania
Może pojawić się przy niskich wartościach podświetlania
W nowych monitorach raczej nie występuje
W monitorach niemigających jest znaczek FlickerFree

## Slide 60: Black Frame Insertion (BFI)
Ma znaczenie w grach
Wyłączanie ekranu pomiędzy ramkami
Powoduje lepszy czas reakcji piksela
Wadą jest spadek jasności
Zawsze ma jakiś zakres działania (np.: 60Hz do 160 Hz)

## Slide 63: Odświeżanie Parametry
Native 240 Hz
Max Refresh Rate 240 Hz
Variable Refresh Rate Yes
FreeSync Yes
G-SYNC Compatible (NVIDIA Certified)
VRR Maximum 240 Hz
VRR Minimum < 20 Hz
VRR Supported Connectors DisplayPort, HDMI

## Slide 64: Opóźnienie Wejścia
Native Resolution 2.7 ms
Native Resolution @ 60Hz 9.6 ms
Variable Refresh Rate 3.1 ms
Variable Refresh Rate @ 60Hz 12.7 ms
10 Bit HDR 8.4 ms
Black Frame Insertion (BFI) 2.8 ms

## Slide 65: Rozdzielczość
Native Resolution 2560 x 1440
Aspect Ratio 16:9
Megapixels 3.7 MP
Pixel Density 92 PPI
Screen Diagonal 32.0 inches
Screen Area 438 sq inches

## Slide 66: Wejścia i Wyjścia
DisplayPort 2 (DP 1.4)
Mini DisplayPort No
HDMI 1 (HDMI 2.0)
DVI No
VGA No
DisplayPort Out No
USB 2 (USB 3.0)
USB C No
Analog Audio Out 3.5mm 1
Microphone In 3.5mm No
Digital Optical Audio Out No
Analog Audio Out RCA No
Power Supply External Brick

## Slide 67: Funkcje Dodatkowe
RGB Illumination Controllable
Speakers No
HDR10 Yes
Multiple Input Display
PIP + PBP