## Slide 1: Pozostałe drukarki
Drukarki

## Slide 2: Drukarka termotransferowa
Druk poprzez roztapianie taśmy
Barwnik przykleja się do materialu.
duża trwałością
Używana do wydruków kodów kreskowych
Przeciętna rozdzielczość i szerokość druku tych drukarek to 300 dpi i 100 mm.

## Slide 4: Drukarka termosublimacyjna
typ drukarki wykorzystujący ciepło do przenoszenia barwnika na określony nośnik druku
barwniki umieszczone są na specjalnej, zwykle trójkolorowej wstędze (Cyan, Magenta, Yellow)
często dodatkowa warstwa wodoodporna i chroniąca przed promieniowaniem UV

## Slide 5: Drukarka termosublimacyjna
nakładanie każdego koloru oddzielnie,
barwnik jest przechowywany na poliestrowej wstędze w ten sposób, że każdy kolor jest umieszczony na oddzielnym panelu.
każdy taki kolorowy panel ma rozmiar nośnika, na którym będzie dokonywany wydruk.
podczas cyklu drukowania rolki drukarki przesuwają nośnik wraz z jednym z kolorowych paneli pod głowicą drukującą
drobne elementy grzejne głowicy reagują bardzo szybko na zmiany temperatury nakładając różne ilości barwnika w zależności od ilości podanego ciepła
po przejściu do stanu gazowego barwnik dyfunduje na nośnik druku i się zestala.
po zakończeniu pokrywania nośnika jednym kolorem, następuje przewinięcie wstęgi do następnego kolorowego panelu i częściowo wysunięcie nośnika z drukarki, aby przygotować się do następnego cyklu.

## Slide 6: Cechy
wysoka, fotograficzna jakość obrazu
nie widać rastrowej struktury wydruku,
możliwe jest precyzyjne kontrolowanie odcienia każdego punktu obrazu przez zmianę temperatury i czasu trwania transferu, co pozwala uzyskać prawdziwą 24-bitową głębię koloru dla każdego piksela.
typowa rozdzielczość drukarek termosublimacyjnych – 300 dpi – porównywana jest zwykle do drukarek atramentowych o rozdzielczości ok. 4800 dpi.
trwałość wydruku
wydruki opuszczające drukarkę są od razu suche i odporne na działanie wody.
ograniczenie rozmiaru wydruku
niska wydajność przy druku tekstu,
konieczność stosowania specjalnych papierów

## Slide 8: Drukarka do kart plastikowych
urządzenie do nadruku i personalizacji kart plastikowych w standardzie ISO
pojedyncze pobieranie medium do zapisu
międzynarodowy standard ISO 7816, nazywany również ID-1, to karty o wymiarach 85,60 x 53,98 mm

## Slide 9: Drukarka do kart plastikowych
Istnieją różne metody druku:
Termotransferowy - karty plastikowe są personalizowane monochromatycznie (jednokolorowo). Kolor z taśmy barwiącej zostaje przetransferowany bezpośrednio na kartę.
Termosublimacyjny- taśmy CMYK, z których głowica drukarki pobiera barwnik i nakłada warstwami na kartę (sublimuje).
Retransferowy - najpierw następuje sublimacja barwnika z kolorowej taśmy CMYK na film retransferowy, następnie film jest wlaminowywany na gorąco w kartę.
Technika termo-rewrite - ciepłoczuła warstwie na karcie wielokrotna personalizacja

## Slide 11: Drukarka fotograficzna
przeznaczonej do wydruku obrazów fotograficznych z aparatu cyfrowego.
subtelnych przejściach tonalnych.
wiernie szczegóły obrazu w ciemnych partiach fotografii dzięki zastosowaniu barw szarości: czarnej (K = Black), ciemnoszarej (LK = Light Black), lekkoszarej (LLK = Light-Light Black))
Drukarki fotograficzne mogą drukować z ośmiu barw podstawowych: CMYK + LC (Light Cyan) + LM (Light Magenta) + R (Red) + B (Blue) lub CMYK + LC + LM + LK + LLK

## Slide 13: Drukarka rozetkowa
znakowa drukarka uderzeniowa, odbijająca młoteczkiem przez taśmę barwiącą znaki rozmieszczone na obwodzie obrotowej tarczy lub bębnie – „rozetce”.
posiada łatwo wymienny zestaw znaków, co można wykonać poprzez zmianę rozetki.
uzyskuje prędkość ok. 12 znaków na sekundę, daje najlepsze wydruki ze wszystkich drukarek uderzeniowych (tzw. LQ – Letter Quality), z tego względu mechanizm jej stosowany jest w maszynach do pisania.

## Slide 16: Drukarka stałoatramentowa
tusz w postaci ciała stałego, który przed wydrukiem jest topiony termicznie i w stanie ciekłym nanoszony na nośnik.
składa się z trzech głównych zespołów:
  układu sterującego,
  głowicy (nanosi atrament na bęben drukujący)
  bębna transferowego (nanosi obraz powstały na bębnie na nośnik)
lepszą jakością niż w popularnych drukarkach atramentowych i laserowych.
niska wytrzymałość mechaniczna

## Slide 17: Stały atrament
Stały atrament oparty jest na żywicy, dzięki czemu jest bezpieczny w użyciu i nie jest toksyczny. Występuje w postaci różnokolorowych kostek, które wkłada się do odpowiednich pojemników w drukarce. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu napełnianie jest bardzo proste i niewymagające specjalistycznej wiedzy.

## Slide 18: Cechy
znakomite krycie,
bardzo dobra wierność barw,
duża szybkość wydruku,
prostota obsługi,
całkowita odporność wydruków na wilgoć i promieniowanie UV,
brak odpadów.
niska wytrzymałość mechaniczna wydruków
atrament łatwo ulega analizie termicznej

## Slide 21: Game Boy Printer
Game Boy Printer znany w Japonii jako Pocket Printer (ポケットプリンタ Poketto Purintā) jest drukarką termiczną sprzedawaną jako akcesorium do konsoli Game Boy przez Nintendo od 1998 roku. Produkcję tego akcesorium zakończono w 2003 roku. Drukarka jest kompatybilna ze wszystkimi modelami Game Boy z wyjątkiem modelu Micro. Drukarka ta jest przystosowana do użycia z akcesorium Game Boy Camera.

## Slide 23: Drukarka produkcyjna
Drukarka produkcyjna - drukarka o parametrach technicznych predestynujących ją do dużych obciążeń, tj. drukowania dużych ilości dokumentów. Nominalną, dolną granicą wydajności jest liczba 60 stron na minutę.

## Slide 26: Drukarka rozproszona
Drukarka rozproszona (ang. distributed printer) - drukarka mogąca obsługiwać wiele komputerów znajdujących się w sieci lokalnej.
Jest klasyfikowana wyżej niż zwykła drukarka sieciowa (przyjmuje się tutaj przedział 25-60 stron na minutę), ale niżej niż drukarka produkcyjna.

## Slide 27: Drukarka sieciowa
drukarka posiadająca interfejs sieciowy, podłączona do sieci lokalnej,
może obsługiwać wiele komputerów
znacznie większa szybkość druku,
pojemniejszych podajnikach

## Slide 28: Drukarka stronicowa
drukuje od razu całą stronę.
urządzeniami tego typu mogą być drukarki LED, drukarki laserowe i drukarki atramentowe.
Kilkaset stron na minute
brak możliwości druku na papierze ciągłym

## Slide 30: Drukarka wierszowa
drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.
drukuje za pomocą młoteczków uderzających w czcionki umieszczone na obrotowym bębnie,
jest zdolna do drukowania w kilku kopiach jednocześnie,
służy do realizowania bardzo dużych zadań
drukarki wierszowe, stosowane z systemami mainframe, wypierane są obecnie przez drukarki laserowe.

## Slide 32: Drukarka wirtualna
oprogramowanie komputerowe, którego intefejs użytkownika oraz interfejs API przypominają sterownik drukarki, jednak nie jest ono połączone z fizyczną drukarką komputerową.

## Slide 33: Drukarka ZX
drukarka iskrowa zaprojektowana specjalnie dla komputera ZX-81, wprowadzona do sprzedaży w listopadzie 1981. Mogła być również używana przez późniejszy ZX Spectrum i wcześniejszy ZX-80.

## Slide 35: Drukarka żelowa
drukarka o podobnej konstrukcji i działaniu jak drukarka atramentowa, używająca jednak barwnika na bazie żelu.
Według producenta zaletami zastosowania żelu w porównaniu do zwykle stosowanego tuszu, mają być:
szybsze wysychanie – szybszy druk i nierozmazywanie się świeżego wydruku
lepsza kontrola nad wielkością kropli – wyższa rozdzielczość wydruku
ograniczone wsiąkanie w papier – brak przesiąkania tuszu, w efekcie szybki i bezproblemowy druk dwustronny
większa odporność na światło – kolory nie mają blaknąć
większa odporność na wodę – wydruk nie ma się rozpływać pod wpływem wody
zużycie żelu ma być mniejsze niż atramentu – tańsza eksploatacja

## Slide 37: Drukarka fiskalna
urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT). Aby mogła być używana w tym celu zgodnie z prawem, musi posiadać homologację.
W odróżnieniu od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie (bez podłączenia do komputera) i jej zadanie polega jedynie na rejestracji oraz wydruku paragonów. Wchodzi w skład komputerowych systemów sprzedaży (np. kas POS).
Modele obecnie posiadające homologację do pracy w Polsce stosują port RS-232 jako główne medium komunikacyjne. Porty USB są skonfigurowane w ten sposób, że w systemie są widoczne jako RS-232 (wirtualne porty szeregowe).