## Slide 1: Parametry ekranów

## Slide 2: Odświeżanie
jego wartość mówi ile obrazów jest wyświetlanych w ciągu jednej sekundy na ekranie telewizora. Przykładowo telewizor 100 Hz wyświetla 100 klatek w ciągu sekundy, nawet gdy źródło ma mniejszą wartość klatek na sekundę - wtedy klatki są uzupełniane lub powielane. Ludzkie oko jest jednak w stanie zaobserwować około 60 klatek w ciągu sekundy. Dalej jednak niska częstotliwość może wywoływać mikro-ruchy źrenicy i powodować zmęczenie oka, jednak zanika to przy wartości ok. 120 Hz.

## Slide 3: Współczynnik kontrastu
określa stosunek wartość luminancji maksymalnej do minimalnej. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu na wyświetlaczu. Przedstawiany jest na przykład jako "5000:1". Wyższe wartości skutkują wyraźniejszym i żywszym obrazem z głęboką czernią.
Przy wyborze należy zwrócić uwagę czy jest to wartość kontrastu dynamicznego czy statycznego. W przypadku tego pierwszego poziom jasności lampy jest zmieniany w zależności od tego, jaki obraz jest wyświetlany. Wartości koloru czarnego i białego są mierzone na jej różnych ustawieniach, co powoduje czysto marketingowe zwiększenie wartości kontrastu. Podobnie jest z hasłem kontrastu nieskończonego. Uzyskuje się go w sytuacji, gdy kolor czarny na ekranie ma całkowicie zerową jasność, a jak wiadomo zero pomnożone przez jakąkolwiek liczbę daje zero.

## Slide 4: Jasność
wartość określająca maksymalną luminancję telewizora. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni. Jednostką luminancji w układzie SI jest kandela na metr kwadratowy (cd/m2)

## Slide 5: Kąty widzenia
wartość, dzięki której wiemy z jakiego maksymalnego kąta możemy oglądać obraz na telewizorze bez wyraźnych zmian w kolorystyce wyświetlania. Z matematycznego punktu widzenia ma on wspólny wierzchołek z kątem półpełnym utworzonym przez ekran widziany od góry i prosta prostopadła do telewizora jest dwusieczną tego kąta widzenia. Telewizory LCD oferują relatywnie wąskie kąty widzenia, natomiast w plazmach kąty widzenia są idealne - obraz wygląda cały czas tak samo niezależnie od kąta patrzenia.

## Slide 6: Wykończenie ekranu
określa fakturę powierzchni ekranu. Może być błyszcząca lub matowa. Pierwsza powoduje odbicia światła, ale jednocześnie poprawia lekko wyświetlanie kolorów, tworzy nowoczesny wygląd telewizora. Obecnie matryce błyszczące są dużo popularniejsze i częściej spotykane niż matowe.

## Slide 7: Czas reakcji
termin odnoszący się tylko do ekranów LCD (w plazmach zbyt mały, by był znaczący). Określa czas jaki mija od wysłania rozkazu wyświetlenia danej klatki do pojawienia się obrazu na telewizorze lub do następnej zmiany stanu. Niskie wartości zmniejszają uczucie klatkowania i smużenia animacji, szczególnie w dynamicznych scenach.

## Slide 8: Rozdzielczość
Ilość pikseli którą ekran potrafi wyświetlić. Im ich więcej tym lepsza jakość wyświetlanego obrazu a jednocześnie większe zużycie energii.

## Slide 9: Typy tunera TV
DVB-T
DVB-S
DVB-C

## Slide 10: Typ wyświetlacza
SVA
PLS
VA
IPS
TN
AMOLED
OLED
QLED
S-AMOLED

## Slide 11: Głębia wyświetlanych kolorów
Ilość kolorów które jest w stanie wyświetlić matryca. Liczba wacha się od 6 do 12 bitów. Im więcej tym lepsza jakość wyświetlanego obrazu.

## Slide 12: Procent pokrycia ekranu
Oznacza to jaką część przedniego panelu pokrywa matryca. Największe znaczenia ma ten współczynnik w smartfonach gdzie rozmiar bryły ma duże znaczenie.

## Slide 13: Typ podświetlenia
Direct LED
Edge LED
Local dimming
RGB LED
Quantum Dot

## Slide 14: Odwzorowanie kolorów
W świecie PC są dwa popularne standardy przestrzeni kolorów, sRGB i Adobe RGB, określające zakres barw, który powinien zostać poprawnie odwzorowany przez monitor, drukarkę, skaner itp.
Standard sRGB (standarised Red, Green, Blue) został stworzony z myślą o zastosowaniach nieprofesjonalnych oraz treściach prezentowanych w internecie.
Adobe RGB jest znacznie bardziej wymagający. Zgodne z nim urządzenie powinno już wyświetlić zakres barw obejmujący około 50 procent kolorów widzianych przez ludzkie oko (dla porównania: przestrzeń sRGB obejmuje jedynie 35 procent).
Popularny monitor LCD dobrej klasy powinien zatem odzwierciedlać przestrzeń barwową możliwie zbliżoną do wymagań standardu sRGB.
Innym ważnym parametrem monitora jest błąd Delta E. Mówi on nam o tym, jak wiernie wyświetlane są kolory na ekranie danego urządzenia. W wypadku najczęściej stosowanego obecnie błędu Delta E 2000 (wcześniej stosowano starszą specyfikację Delta E 76) byłoby idealnie, gdyby jego średnia wartość była mniejsza od 1, ale w praktyce należy uznać, że niedrogie urządzenia, które wyświetlają obraz ze średnim błędem delta E 2000 o wartości nieprzekraczającej 2, również dobrze odwzorowują kolory.

## Slide 15: Opóźnienie wejścia
Wartość podawana w ms oznaczająca opóźnienie pomiędzy sygnałem wejściowym a jego wyświetleniem na ekranie. Wartość ta znaczenie głównie dla graczy i zmniejsza się wraz ze wyłączeniem ulepszeń obrazu.

## Slide 16: Obsługa 3D
Polaryzacja
Migawka
Paralaksa

## Slide 17: Zużycie energii
Wartość podawana w kilku przypadkach najczęściej eco i standard. Oznacza energooszczędność danego modelu.

## Slide 18: Typ montażu
Najczęściej używa się standardu VESA i parametrach
400x400
200x200
200x400
itp

## Slide 19: System operacyjny
Android
webOS
Tizen

## Slide 20: Łączność
HDMI
Display Port
DVI
DSUB
WiDi
Miracast
WIFI
Ethernet
USB
DLNA

## Slide 21: Współczynnik ekranu
4:3
16:9
16:10
21:9

## Slide 22: Parametry wydajnościowe
Taktowanie
Ilość rdzeni
RAM
Pamięć

## Slide 23: Technika synchronizacji
G-Sync
Freesync
Stałe odświeżanie
V-sync

## Slide 24: Ograniczenia emisji szkodliwego światła
Badania naukowe sugerują, że długotrwałe oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, tabletu lub smartfona, szczególnie późnym wieczorem, może niekorzystnie wpływać na zegar biologiczny. Uznaje się też, że zbyt duża ilość niebieskiego światła sprzyja zmęczeniu wzroku. Z tych powodów coraz popularniejsze – i coraz chętniej zachwalane przez producentów – są funkcje ograniczające emisję światła w tym zakresie widzialnego spektrum (ukazują one bowiem dbałość firmy o zdrowie użytkownika).
Funkcje mające związek z filtrowaniem światła niebieskiego są już dostępne w ustawieniach ekranu smartfonów z Androidem i właściwie każdy nowy monitor zapewni podobnie działającą opcję (lub osobny tryb działania). Włączenie funkcji ograniczającej emisję światła niebieskiego spowoduje wyraźną zmianę kolorystyki obrazu (nie sprawdzi się więc podczas edycji grafiki czy oglądania zdjęć), ale warto z niej korzystać w trakcie długotrwałego przeglądania stron WWW, czytania książek czy pracy biurowej, szczególnie wieczorem.