## Slide 1: Drukarki mozaikowe
Drukarki

## Slide 3: Drukarka mozaikowa
Wykorzystującej głowicę drukującą,
Oddziałuje ona na stronę punktowo
Wykorzystuje taśmę barwiącą

## Slide 4: Podział
Termiczne
Igłowe
Elektroczułe

## Slide 5: Drukarka termiczna
Wydruk na specjalnym papierze termicznym
Zmienia on barwę pod wpływem ciepła
Nie wymaga taśmy barwiącej
Wykorzystywana w kasach fiskalnych
Wydruk nieodporny na działanie warunków atmosferycznych

## Slide 7: Drukarka elektroczuła
Drukuje na czarnym papierze
Papier pokryty warstwą aluminium
Usuwana jest punktowo poprzez wypalenie
Drukarka tania ale papier drogi

## Slide 9: Drukarka igłowa
Głowica drukująca od 9 do 48 (najczęściej 9 lub 24) stalowych igieł
W stanie spoczynku pole magnetyczne wytwarzane przez magnes stały unieruchamia igłę wewnątrz głowicy
Przewód nawinięty wokół magnesu stałego tworzy elektromagnes.
W czasie pracy przez elektromagnes przepływa prąd, który wytwarza pole elektromagnetyczne
W wyniku uderzenia igły w papier poprzez taśmę barwiącą na papierze, dociśniętym do pokrytego warstwą gumy wałka, pozostaje ślad w postaci punktu.
Po wydrukowaniu jednego rządka głowica jest przesuwana o ułamek milimetra do miejsca, w którym jest drukowany kolejny rządek punktów.
Przemieszczanie głowicy odbywa się najczęściej za pomocą silnika krokowego. Rzadziej wykorzystuje się mechanizmy wprawiające głowice w ruch drgający; ten typ drukarek umożliwia drukowanie z szybkością do 40 stron formatu A4 na minutę. Inną metodą zwiększenia szybkości drukowania jest zastosowanie kilku głowic drukujących.

## Slide 10: Drukarka igłowa
Do synchronizacji wydruku służy tarczka zamocowana na osi silnika.
Transport papieru odbywa się zwykle tak samo jak w maszynie do pisania
W kolorowych drukarkach wykorzystuje się taśmę składającą się z odcinków w kolorach podstawowych
Ponieważ igły głowicy stykają się z różnymi barwnikami, często dochodzi do zabrudzenia taśmy.

## Slide 11: Drukarka igłowa cechy
niska cena i mały koszt eksploatacji
możliwość drukowania kilku kopii
możliwość stosowania różnego rodzaju papieru
hałaśliwość,
niewielka prędkość drukowania (najczęściej 200-400 znaków na sekundę w trybie zwykłym i około 100 znaków na sekundę w trybie podwyższonej jakości)
niezbyt dobra jakość druku (rozdzielczość od 240x144 w drukarkach 9-igłowych do 360x360 w drukarkach 24-iglowych)